## Slide 1: Schlauchkunde

## Slide 2: Geschichtlicher Hintergrund
Seit 1558 gibt es Schläuche
Erfinder ist der Holländer Jan van der Heyde
Die ersten dichten Schläuche ließ Herzog Karl August von Sachsen-Weimar weben
Der erste gummierte Schlauch wurde 1865 auf dem Deutschen Feuerwehrtag in Leipzig vorgestellt

## Slide 3: Einteilung
Wir teilen Schläuche wie folgt ein:
  Druckschläuche
  Druckschläuche S
  Saugschläuche

## Slide 4: Druckschläuche
Druckschläuche dienen zur Förderung von Löschmitteln (Wasser / Schaum)
Anwendung als „Angriffsschläuche“ und „Transportleitungen“

## Slide 5: Druckschläuche
Anforderungen:
  Gute Wasserdichtigkeit
  Hohe Druckfestigkeit
  Glatte Innenwand
  Gute Grifffestigkeit
  Geschmeidigkeit
  Lange Lebensdauer
  Geringes Gewicht
  Hohe Verottungsfestigkeit
  Wenig Raumbedarf

## Slide 6: Druckschläuche
Nicht in Glasscherben legen
Nicht über den Boden schleifen
Nicht knicken
Nicht über scharfe Kanten ziehen
Verdrehungen vermeiden
Keine Säure, Laugen, Öl und Chemikalien
Schlauchleitung langsam füllen
Schlauchbrücken verwenden
Bei Frost: Wasserzufuhr nicht unterbrechen, nicht einrollen, langsam auftauen

## Slide 7: Druckschläuche
Nach der Benutzung:
  Keine Reinigungsmittel benutzen
  Sofort trocknen
  Dichtungen und Sperringe kontrollieren
  Sonne vermeiden
  Nasse Schläuche einfach rollen
  Trockene Schläuche doppelt rollen

## Slide 8: Druckschläuche
Größen:
Benennung Innendurchmesser Länge
(mm) (m)
A 110 mm 5m 10m 20m
B 75 mm 5m 15m 20m
C 52 52 mm 15m 30m
C 42 42 mm 15m 30m (Schnellangriff)
D 25 mm 5m 15m

## Slide 9: Druckschläuche S
Formbeständig
Schnellangriffseinrichtung im Tank- und Löschfahrzeug
Müssen Schwarz sein

## Slide 10: Druckschläuche S
Größen:
Benennung Innendurchmesser Länge
(mm) (m)
Druck- 28 mm oder 32 mm 30m
schlauch S

## Slide 11: Saugschläuche
Entnahme von Wasser aus offenen Gewässern
Formstabile Schläuche
Stabilität durch Drahtspirale im inneren
Äußere Drahtspirale zum Schutz

## Slide 12: Saugschläuche
Größen:
Benennung Innendurchmesser Länge
(mm) (m)
A-Saugschlauch 110 mm 2,5m 1,60m